## Slide 1
foster REG
Jačanje kapaciteta upravnih tijela za planiranje, financiranje i upravljanje integriranom urbanom obnovom za održivo korištenje energije
Nacionalni programi obnove zgrada i obaveze RH vezane na energetsku učinkovitost u zgradarstvu
Irena Križ Šelendić, dipl.ing.građ.
Zagreb, 15. veljače 2017.

## Slide 2: EU ciljevi 2030.
U okviru klimatske i energetske politike do 2030. utvrđene su ambiciozne obaveze
Smanjenja emisije stakleničkih plinova najmanje 40% (usporedba s 1990.)
Povećanje udjela OIE za najmanje 27%
Ušteda energije od najmanje 27% (30%)

## Slide 3
zgrade su najveći pojedinačni potrošači energije
u EU 75% zgrada je energetski neučinkovito
godišnja obnova na razini DČ u EU je samo 0,4% - 1,2% ukupnog fonda zgrada
Chart: 
| INDUSTRIJA | PROMET | STAMBENE I NESTAMBENE ZGRADE | POLJOPRIVREDA | GRAĐEVINARSTVO
 | 50.3 | 86.89 | 112.53 | 10.27 | 5.85
Cilj: Energetski učinkovito graditeljstvo
Izvor : EIHP
građevinska industrija ostvaruje 9% EU BDP-a i osigurava 18 milijuna radnih mjesta
građevinskim aktivnostima na obnovi zgrada ostvaruje se dvostruko veća vrijednost nego kod izgradnje novih zgrada

## Slide 4: Sredstvo: Poboljšavanje propisa za građenje
Chart: Potrošnja energije za zagrijavanje prostora, po periodima primjene propisa
| 1940-1970. | 1971-1980 | 1981-1987 | 1988-2005 | 2002-2006 | 2010-2012 | 2013 | 2021
Skup 1 | 250 | 210 | 200 | 150 | 85 | 85 | 70 | 40
Svako unaprjeđenje propisa iz područja gradnje rezultira smanjenjem potrošnje energije za grijanje:
  smanjenje za prosječno oko 50% u odnosu na period prije implementacije EPBD
  nove uštede koje se planiraju u budućem periodu iznosile bi dodatnih 20% (projekcija)

## Slide 5
Zakon o gradnji (NN 153/13)
U pravni poredak Republike Hrvatske u cijelosti prenosi Direktivu 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada (EPBD 2010/31/EU)
Građevina mora biti projektirana i izgrađena na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu
Jedan od temeljnih zahtjeva za građevinu je GOSPODARENJE ENERGIJOM I OČUVANJE TOPLINE
Građevine i njihove instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravanje moraju biti projektirane i izgrađene tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i klimatske uvjete smještaja građevine. Građevine također moraju biti energetski učinkovite, tako da koriste što je moguće manje energije tijekom građenja i razgradnje.

## Slide 6
Zakon o gradnji (NN 153/13)
Definiciju energetskog svojstva zgrade
Zahtjeve energetske učinkovitosti
Obavezu izrade Elaborata alternativnih sustava opskrbe energijom
Redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
Energetski pregled i energetski certifikat zgrade
Ovlaštenja osoba za energetsko certificiranje, energetske preglede zgrade te redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
Provedba programa izobrazbe (Modul 1 i Modul 2)
PROPISUJE :

## Slide 7
Zakon o gradnji (NN 153/13)
Mogućnost obavljanja poslova energetskih pregleda i energetskog certificiranja osoba iz država ugovornica Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru u Republici Hrvatskoj
Mogućnost pružanja usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade hrvatskih državljana i pravnih osoba u zemljama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru
Neovisna kontrola energetskog certifikata i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
Kazne za prekršaje investitora, projektanata, izvođača, vlasnika građevine te osoba ovlaštenih za energetsko certificiranje
PROPISUJE :

## Slide 8
Zakon o gradnji
(NN 153/13)
JAVNI SEKTOR:
Članak 25. Zakona – obveza vlasnika zgrade javne namjene
Vlasnik zgrade javne namjene čija ukupna
korisna površina prelazi 250 m2 mora izložiti energetski certifikat na vidljivom mjestu u zgradi koje je lako dostupno svim posjetiteljima zgrade

## Slide 9: Važeći pravilnici
Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14, 150/14, 133/15, 22/16, 49/16, 87/16)
Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15, 133/15)
Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15)
Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru (NN 47/14)

## Slide 10: Ostali akti
  Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN br 128/15)
Metodologija za provođenje energetskih pregleda građevina
Algoritmi za izračun energetskih svojstava zgrada
Katalog tipskih rješenja za primjenu alternativnih sustava za zgrade
površine od 50 do 1000 m2
Studija primjenjivosti alternativnih sustava alternativnih sustava

## Slide 11: Direktiva o energetskoj učinkovitosti (EED)
Prenesena u Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14)
Članak 5 - Zgrade javnih tijela kao uzor
Od 1. 1. 2014. obaveza obnove 3 % ukupne površine poda grijanih i/ili hlađenih zgrada u
Od 1. 1. 2014. obaveza obnove 3 % ukupne površine poda grijanih i/ili hlađenih zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti
cca 33.267 m2
(10.941 m2 - 51.309m2)
0,00489 PJ
2015. godina
0,06136 PJ

## Slide 12: Direktiva o energetskoj učinkovitosti
 11. lipnja 2014. donijela VRH
Izrada i donošenje dugoročnu strategiju za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda stambenih i poslovnih zgrada, javnih i privatnih
Dugoročna strategija za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske
čl. 4. Direktive 2012/27/EU
o energetskoj učinkovitosti
čl. 10. Zakona o energetskoj
učinkovitosti
 revizija svake 3 godine

## Slide 13: Podzakonski akti
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera OIE- fotonaponskih sustava (NN 56/15)
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera OIE- solarnih toplinskih sustava (NN 33/15, 56/15, 12/17)
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera OIE- manjih kotlova i peći na biomasu (NN 39/15, 56/15, 12/17)
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera OIE- plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline (NN 56/15, 12/17)
  Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru
  ( NN 11/15)
  Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru (NN 18/15, 06/16)

## Slide 14: Nacionalni Programi energetske obnove zgrada u RH
Program energetske obnove zgrada javnog sektora
2014.-2015.
Program energetske obnove obiteljskih kuća 2014.-2020.
Program energetske obnove višestam. zgrada 2014. - 2020.
Program energetske obnove komercijalnih zgrada
2014. -2020.
Dugoročna strategija za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada
Program energetske obnove zgrada javnog sektora
2016.-2020.
ZEnU NAPEnU
2014.
2020.
2050.

## Slide 15
Prioriteti nacionalnih programa energetske obnove zgrada
    Zgrade izrađene od 1945. do 1987. godine
      Najveći udio u ukupnom stambenom fondu
      Najveća potrošnja En (minimalna ili nikakva toplinska izolacija)
    Mjere energetske učinkovitosti usmjerene na:
      Smanjenje toplinskih potreba zgrada
      Poboljšanja učinkovitosti sustava grijanja i PTV
      Zamjena energenata
      Upotreba OIE
Izvor: web

## Slide 16: Program energetske obnove obiteljskih kuća 2014. – 2020.
27. ožujka 2014. Vlada RH donijela Program en obnove OK
SUDIONICI:
MGIPU, FZOEU, JLP(R)S, građani, stambene štedionice i banke
CILJEVI:
obnova 2 000 obiteljskih kuća na razini RH godišnje
trošak provedbe programa 207,5 milijuna kn godišnje, potreban 71 milijun kn godišnje za subvencioniranje
poticanje investicija ukupnog iznosa 1,5 milijardi kn do kraja 2020. godine
smanjenje izdataka građana za energiju u iznosu 24 milijuna kn godišnje
osiguravanje zaposlenja za 700 ljudi godišnje
razvoj proizvodne industrije (toplinski izolacijski materijali, drvna industrija)
povećanje sigurnosti opskrbe energijom
poboljšano stanje i povećanje tržišne vrijednosti nekretnina
smanjenje energetskog siromaštva i poboljšanje uvjeta stanovanja
smanjenje emisija CO2 od oko 14 000 tona godišnje
Izvor: web

## Slide 17: Shema provedbe energetske obnove obiteljskih kuća 2014 -2015
•Promidžba o koristi energetske obnove obiteljskih kuća
JLP(R)S
• Raspolaže sredstvima od FZOEU i raspisuju natječaje za građane
STAMBENE ŠTEDIONICE
• administrativni poslovi oko dodjele kredita i subvencija
• Osigurava sufinanciranje programa nacionalnim i EU sredstvima
• Surađuje sa stambenim štedionicama i JLP(R)S
• Raspisuje natječaje za JLPRS i građane
• Promovira program
MGIPU
informacije i promocija
informacije i podaci
novac
novac
FZOEU
Posrednik
Građani
• Javljaju se na natječaje za dodjelu sredstava
• Osiguravaju:
- izradu projekta - nabavu opreme - izvođenje radova
• Dostavljaju račune za izvedene radove i
dokumentaciju koja dokazuje povećanje energetske učinkovitosti

## Slide 18: Program energetske obnove višestambenih zgrada 2014. – 2020.
24.lipnja 2014. Vlada RH donijela Program
SUDIONICI:
MGIPU, FZOEU, upravitelji zgrada, građani, stambene štedionice i banke
CILJEVI:
obnova 500 000 m2 na razini RH godišnje
trošak provedbe programa 610 milijuna kn godišnje, potreban 261,5 milijun kn godišnje za subvencioniranje
poticanje investicija ukupnog iznosa preko 3,7 milijardi kn do 2020. godine
smanjenje izdataka građana za energiju u iznosu 38 milijuna kn godišnje
osiguravanje zaposlenja za oko 2300 ljudi godišnje
povećanje sigurnosti opskrbe energijom
razvoj proizvodne industrije (toplinski izolacijski materijali, drvna industrija, itd.)
poboljšano stanje i povećanje tržišne vrijednosti nekretnina
smanjenje energetskog siromaštva, manje režijske troškove, bolju toplinsku ugodnost, manji prodor buke izvana, manje troškove održavanja
smanjenje emisija CO2 preko 62 000 tona godišnje
Izvor: web

## Slide 19: Shema provedbe energetske obnove višestambenih zgrada 2014-2015
•Promidžba o koristi energetske obnove
• Javlja se na natječaje FZOEU u ime suvlasnika
• Osigurava:
- izradu projekta - nabavu opreme - izvođenje radova - stručni nadzor - izradu en. certifikata
• Izvješćuje
• Sufinanciranje programa
• Raspisuje natječaje za upravitelje zgrada za:
1.sufinanciranje en. pregleda i certifikata
2.izradu projektne dokumentacije
3.za nabavu opreme i izvođenje radova
• Promovira natječaje
• Financira stručni nadzor
MGIPU
informacije i promocija
informacije i podaci
novac
novac
FZOEU
Upravitelj
Građani
• Odabir mjera
uz suglasnost
suvlasnika

## Slide 20: Program energetske obnove zgrada javnog sektora 2014. –2015.
31. listopada 2013. Vlada RH usvojila Program
  Bez dodatnog trošenja proračunskih sredstava države cjelovito obnoviti zgrade javnog sektora
  Ispuniti zahtjeve iz Direktivi 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. vezan na obnovu zgrada centralne vlasti
  Ugovoriti i realizirati cjelovitu obnovu 200 zgrada javnog sektora, korisne površine oko 420 000 m2
  Smanjiti potrošnju energije u obnovljenim zgradama za 30 - 60% odnosno za oko 150 kwh/m2 godišnje
  Smanjiti emisiju CO2 za približno 20 500 t godišnje
  Pokrenuti investicije u iznosu od približno 400 milijuna kn
  Potaknuti razvoj domaćeg ESCO tržišta, nastanak i tržišno jačanje novih tvrtki specijaliziranih za pružanje energetskih usluga
  Osigurati dovesti do povećanja standarda korištenja javnih zgrada stvaranjem ugodnijeg i zdravijeg okružja za građane
Izvor: web

## Slide 21
MGIPU
VRH
ministarstva
tijela državne uprave
JLP(R)S
APN
  izrada Programa
donosi Program
  provedba Programa
  NEU
PEU
  ESCO tvrtke
PEU
  FZOEU - sufinancira Program
  HAMAG Invest - osigurava jamstva PEU
  HBOR/poslovne banke - kreditor
NEU
Izvor: web
NEU

## Slide 22
31. srpnja 2014. Vlada RH usvojila Program
Procijenjena površina fonda komercijalnih zgrada 36, 5 milijuna m2
Godišnje potrebe toplinske energije do 326 kwh/m2
Procjena potrošnja finalne energije 12 000 GW
Procijenjeni potencijal energetskih ušteda kroz energetsku obnovu: 743,4 GW do 2020. Površina zgrada za obnovu: 3,2 milijuna m2 do 2020. godine
Program energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje 2014. - 2020.
Mjere en. učinkovitosti za postizanje energetskog razreda A+, A, B / nZEB standarda:
  obnova vanjske ovojnice
  centralizacija i modernizacija sustava grijanja uz primjenu OIE
  centralizacija i modernizacija sustava hlađenja i ventilacije uz primjenu OIE
  centralizacija i modernizacija sustava PTV-e uz primjenu OIE
  modernizacija sustava rasvjete
  mjere smanjenje potrošnje vode
  ugradnja centralnog nadzornog i upravljačkog sustava
  ugradnja fotonaponskih modula na krovne površine
Procijenjeni investicijski troškovi: 3,2 miljarde kn do 2020. godine
Financijske uštede kroz energetsku obnovu:436 000 000 kn u 2020.godini
Smanjenje emisija CO2:703,3 kt do 2020. godine
Procjena povećanje zaposlenosti: 11 004 novih radnih mjesta u 2020.godini

## Slide 23
Sufinanciranje projekata energetske obnove VZ
  Odobreno 2 355 zahtjeva - više od 279 milijuna kuna
  Ugovorena su 2 324 projekta
  Završeno preko 2000 projekata za što je isplaćeno oko 154 milijuna kuna
Sufinanciranje projekata energetske obnove OK:
  Ugovoreno 15 494 projekata - odobreno za sufinanciranje 659 531 073 kn
  Završeno 12 795 projekata - isplaćeno 597 763 763 kn
Komercijalne zgrade:
  Zaprimljeno 170 zahtjeva - odobreno 80 - osigurano 46 milijuna kuna
  Završeno 72 projekta - isplaćeno 27 149 378 kn
Zgrade javnog sektora:
Objavljeno 57 javnih natječaja za pružanje energetske usluge
Potpisano je 19 ugovora o energetskom učinku za 56 zgrada
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a oko 344 milijuna kuna
Rezultati – nacionalno sufinanciranje 2014 - 2015

## Slide 24
Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije |  | Ukupna alokacija za Prioritetnu os 4: 531.810.805 €
Investicijski prioritet 4b Promicanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u poduzećima | Specifični cilj 4b1 Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE proizvodnim/ prerađivačkim industrijama | 60.000.000 €
 | Specifični cilj 4b2 Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru (turizam, trgovina) | 40.000.000 €
Investicijski prioritet 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru | Specifični cilj 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora | 211.810.805 €
 | Specifični cilj 4c2 Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama) | 100.000.000 €
 | Specifični cilj 4c3 Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva | 80.000.000 €
 | Specifični cilj 4c4 Povećanje učinkovitosti javne rasvjete | 20.000.000 €
Investicijski prioritet 4d Razvoj i provedba pametnih sustava distribucije koji djeluju pri niskim i srednjim razinama napona | Specifični cilj 4d1 Uvođenje pametnih mreža na pilot područjima | 20.000.000 €

## Slide 25: Struktura sustava upravljanja i kontrole OPKK
Posredničko tijelo 1. razine (PT1)
Posredničko tijelo 2. razine (PT2)
Upravljačko tijelo (UT)
Upravlja OPKK
Odgovaran za cjelokupnu provedbu OPKK
Planira sredstva
Priprema natječajnu dokumentaciju
Potvrđuje odabir projekata
Potpisuje Ugovor o sufinanciranju
Sudjeluje u pripr. natječajne dokument.
Odabir projekata – Odluka o sufinanc.
Provjerava izvršenje ugovornih obveza
KORISNICI
MRRFEU
MGIPU
FZOEU

## Slide 26: Shema provedbe 2014-2020 (VZ 17.10.2016. – 31.01.2017.)
17.10.2016.
7.2017.
8.2017.-12.2018.
16.1.2017.
Objava
Poziva
Dostava projektnih prijedloga u PT2
90 dana
Zatvaranje
6.2017.
Postupak dodjele
Potpisivanje Ugovora
E obnova zgrade
max 120 dana
Donosi se Lista projektnih prijedloga s bodovima
Završava donošenjem Odluke o financiranju
45 dana
Potpisuje se Tripartitni ugovor o bespovratnom sufinanciranju
Potpisuje Ministar MGIPU, direktor FZOEU i Korisnik
Provedba projekta: 18.mjeseci
Zahtjev za nadoknadom sredstava svaka 3 mj ili češće
Izvještavanje PT1 i PT2
PT1 organizira informativne radionice
Pitanja i odgovori na webu
Radionice na području RH i promotivna kampanja
18.mjeseci
31.1.2017.

## Slide 27
Kriteriji prihvatljivosti projekta za EU sufinanciranje
Najmanje 50% uštede u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta (QH,nd)
Neostvarivanje prava na zajamčenu tarifu (zajamčenu otkupnu cijenu) za OIE
Izrađeno Izvješće o EP zgrade i važeći EC (ne stariji od 13. XI. 2012.)
Glavni projekt energetske obnove zgrade (ne stariji od 1. srpnja 2013.)
VSZ je jedinstvena arhitektonska cjelina
Natpolovična većina suvlasnika zgrade je suglasna s energetskom obnovom VSZ
VSZ ne smije biti pojedinačno nepokretno kulturno dobro
Energetski razred VSZ: D, E, F, G u kontinentalnoj Hrvatskoj
Energetski razred VSZ: C, D, E, F, G u primorskoj Hrvatskoj
VSZ ima max 25% GBP-a negrijano
Najmanje 66% korisne površine zgrade koristi se za stanovanje
VSZ je postojeća
Otvoren poseban račun zgrade za provedbu projekta

## Slide 28
Eu sufinanciranje projekata energetske obnove VZ - rezultati
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 17.10.2016. godine objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga, otvoren 90 dana → planirani raspoloživi iznos bespovratnih sredstava 152 milijuna kuna
zaprimljeno 649 projektnih prijedloga
Izdano je 609 Izjava o spremnosti projektnih prijedloga
Ukupna vrijednost radova energetske obnove (projekti koji su dobili Izjavu od Fonda): više od 1 milijardu kuna
Bespovratna sredstva: 630 milijuna kuna
KORIST: 16 513 kućanstava, prosječna starost zgrade oko 51 godina, prosječna ušteda Qh,nd = 66,8%, smanjenje CO2 20.500 t

## Slide 29
Planovi za EU financiranje - ERDF
Dovršiti poziv za En obnovu odgojno-obrazovnih zgrada vrijednost 150 mil kn
Pripremiti Poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća
vrijednost 225 mil kn
Program energetske obnove zgrada javnog sektora za period 2016.-2020. - upućen Vladi RH na usvajanje - vrijednost 1.58 milijardi kn
  Izraditi Program poticanja gradnje novih i obnavljanje postojećih zgrada do standarda gotovo nulte energije
  Razvoj aplikacije e-energetsko certificiranje kao podmodula ISPU (projekt e-građani) kojim se građanima omogućuje uvid u podatke o energetskom certificiranju zgrada i za to ovlaštenih osoba na području RH

## Slide 30: Hvala na pozornosti!
Izvor: web
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja www.mgipu.hr
energetska.ucinkovitost@mgipu.hr
Irena Križ Šelendić, dipl.ing.građ.
Načelnica Sektora za energetsku učinkovitost u zgradarstvu
irena.kriz.selendic@mgipu.hr